## Slide 1: ANUMBY-RSJ23: Qwirkle - Validations préliminaires
RECONNAISSANCE DES PIONS AVEC LE PROTO N°1
Reconnaitre la forme et la couleur sur les pions, leur positionnement les uns par rapport aux autres, pour différentes positions de la caméra par rapport aux pions
Créer puis mettre à jour une grille représentant les pions, avec forme et couleur, posés sur la table de jeu
Afficher en temps réel, l’image traitée, la grille mise à jour, les conditions de l’essai, la date et l’heure
POUR POUVOIR EFFECTUER CES VALIDATIONS, IL FAUT:
- La caméra: elle est positionnée manuellement par rapport aux pions: pas besoin d’OT de pointage caméra.
Les fonctionnalités de l’ESP32 CAM (proto n°1) se limitent à la MeO de la caméra après reset manuel du contrôleur, au traitement de 10 images prélevées à 1 image/s à partir de 5s après l’activation de la caméra. Le traitement de chaque image inclue l’envoi à l’OT d’affichage, de l’image brute traitée et de la grille mise à jour associée.
L’OT d’affichage: un PC qui commence par acquérir et afficher les conditions de l’essai qui va démarrer et ensuite allume un voyant vert pour indiquer qu’il est prêt à recevoir une séquence de 10 images. Chaque image est ensuite enregistrée par le PC pour pouvoir ensuite être revisualisée ou utilisée pour effectuer des MauP d’algo
un jeu de pions

## Slide 2: ANUMBY-RSJ23: Qwirkle - Validations préliminaires
CES VALIDATIONS PERMETTRONT:
De vérifier le champs de la caméra et de préciser son besoin de positionnement par rapport aux pions sur la table: altitude, angle de visée fixe ou mobile, positionnement du mat support caméra fixe ou mobile
De définir comment le TI s’assurera qu’il voit la totalité des pions posés
De définir comment le TI règlera le positionnement et l’axe de visée de la caméra en cas de besoin
De préciser la définition du système de positionnement et de pointage de la caméra sur son support (mat fixe ou mobile, pont roulant ou mat, axe de visée fixe ou mobile)
D’adopter définitivement un plan de pose uniforme et plan
De valider les algos de traitement d’image implantés dans le proto en essais (proto n°1)
De préciser la définition du système d’affichage et de gestion du jeu futur

## Slide 3: ANUMBY-RSJ23: Qwirkle - Validations préliminaires
REGLAGE ANGULAIRE DE L’AXE DE VISEE DE LA CAMERA AVEC LE PROTO N°2
Mettre en œuvre le système d’orientation de l’axe de visée de la caméra via des commandes envoyées par un ESP32 CAM monté sur son shield (proto 2)
Afficher l’image générée en temps réel, sur un PC (via la liaison USB du shield?)
POUR POUVOIR EFFECTUER CES VALIDATIONS, IL FAUT:
- Un ensemble ESP32 CAM dont la caméra est positionnée sur le système d’orientation fixé en haut d’un mat.
un PC outillage pour afficher en direct les images créées.
ces validations sont indépendantes des essais sur le proto n°1
CES VALIDATIONS PERMETTRONT:
de vérifier le BF du pointage en site et gisement de l’axe de visée de la caméra
de vérifier que les angles commandés sont bien cohérents avec ceux réalisés
de définir le champ de réglage angulaire en site et en gisement

## Slide 4: ANUMBY-RSJ23: Qwirkle - Validations préliminaires
AFFICHAGE DES IMAGES ET DE LA GESTION DE LA PARTIE AVEC LE PROTO N°3
Valider l’affichage des infos de gestion de la partie (interaction avec les joueurs, score), l’affichage d’images et de grilles avec l’écran choisi
Défi
POUR POUVOIR EFFECTUER CES VALIDATIONS, IL FAUT:
Un ensemble ESP32 CAM, un outillage ou un PC pour générées les infos qui seront générées dans le futur par le l’ESP 32 CAM définitif (image caméra, grille, info « dépose correcte et conforme à la règle du jeu », info « au joueur suivant de jouer », le score mis à jour)
ces validations seront menées mi-février 2023
si possible un système d’affichage retenu
CES VALIDATIONS PERMETTRONT:
de vérifier la lisibilité des infos sur un écran d’affichage retenu
de vérifier le BF de la liaison entre l’ESP32 CAM et le système d’affichage retenu

## Slide 5: ANUMBY-RSJ23: Qwirkle - Validations préliminaires
POUR ETABLIR UN PLANNING:
Quand le proto n°1 peut-il être dispo? Le 13déc22 ?
Quand le PC d’affichage peut-il être dispo? Le 13déc22
Durée des essais? Sur 2 mardis
QUESTIONS:
Champ de la caméra? Il me semble avoir lu 60° (+/-30°)
Nombre d’images par seconde générées par la caméra?
L’algo de traitement d’image (TI) travaille sur 1 ou plusieurs image? Faut-il que la caméra soit fixe pendant la prise d’image(s)?
Le système d’affichage peut être de deux types:
Soit un contrôleur spécifique avec écran d’affichage avec liaison wifi (ou autre) pour les échanges avec l’ESP32CAM et les interactions avec les joueurs
Soit un simple écran avec un liaison filaire à l’ESP32 CAM